U P S

Джерело безперебійного живлення

ICH 550-1050

■ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА■

Заходи безпеки і застереження

ІНСТРУКЦІЇ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

- УВАГА! (ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ):

Даний посібник містить важливі інструкції, котрі мають виконуватись під час установки і обслуговування джерела безперебійного живлення (ДБЖ) та батарей.

- Пристрій призначений для установки в приміщенні з контрольованою температурою без електропровідних забруднювальних речовин.

- Обслуговування батарей має проводитися чи контролюватися персоналом, що обізнаний з особливостями батарей та з дотриманням необхідних заходів безпеки. Не підпускайте неуповноважений персонал до роботи з батареями.

- При заміні батарейного блоку слід брати батареї лише того самого типу та з таким же номером.

- УВАГА: Не утилізуйте батареї у вогні, вони можуть вибухнути.

- УВАГА! Не розкривайте та не пошкоджуйте батарею чи батарейні блоки. Пролитий електроліт дуже небезпечний для шкіри та очей. Він  може бути токсичним.

- УВАГА! Батарея може представляти ризик враження електричним струмом чи викликати коротке замикання. Даних запобіжних заходів слід дотримуватись при роботі з батареями:

  - Зніміть годинники, обручки чи інші металеві речі.

  - Використовуйте інструмент з ізольованими ручками.

  - Одягайте гумові рукавички та черевики.

  - Не кладіть інструмент чи інші залізні предмети на батареї.

  - Відключіть зарядний пристрій, перш ніж підключати або відключати клеми акумулятора.

ВВЕДЕННЯ

Будь-ласка прочитайте та збережіть посібник користувача!

Дякуємо за вибір цього джерела безперебійного живлення (ДБЖ). Він забезпечує ідеальний захист для підключеного обладнання. Посібник користувача - це керівництво по установці та підключенню ДБЖ. Він включає важливі заходи безпеки для використання та правильного встановлення ДБЖ. Якщо ви маєте будь-які проблеми з ДБЖ, будь-ласка, уважно прочитайте цей посібник, перш ніж звертатися до відділу обслуговування клієнтів.

1. ОПИС

Даний пристрій працює як джерело безперебійного живлення (ДБЖ). Якщо вхідна напруга нормальна — ДБЖ/інвертор буде забезпечувати захист від стрибків напруги та забезпечувати заряд баратеї. При збоях напруги у мережі — ДБЖ/інвертор буде підтримувати роботу увімкнених приладів.

(1). Використовує мікропроцесорний контроль, що мінімізує залежність від апаратного забезпечення. Крім цього, він підвищує гнучкість системи і є дуже надійним.
(2). Автоматичний вибір частоти відповідно до електромережі.
(3). Високопродуктивний зарядний пристрій, що продовжить життя батареї і повністю зарядить акумулятор.
(4). Захист від перевантаження, як в звичайному, так і в резервному режимі роботи.

Передня панель

- Індикатор мережі

Індикатор горить при нормальній напрузі у мережі.

2       Індикатор резервного режиму

Індикатор горить, коли пристрій працює від батарей.

3 	Індикатор несправності батареї або перевантаження

Індикатор блимає при несправності батареї або горить постійно при перевантаженні.

4	Індикатор перегріву.

Індикатор горить, якщо ДБЖ перегрівся під час роботи.

5	Кнопка “ON/OFF/TEST/SILENCE”.

При ввімкненому або вимкненому ДБЖ натисніть кнопку “ON/OFF/TEST/SILENCE” доки не припиниться звуковий сигнал або ДБЖ ввімкнеться/вимкнеться. Аби запустити самоперевірку при роботі у нормальному режимі, затисніть кнопку на 1 секунду. Для вимкнення звукової сигналізації при роботі в резервному режимі, затисніть кнопку на 1 секунду.

Задня панель

1. Розетка вихідної напруги

2 .Перемикач

3. Вхід напруги в пристрій

4. Автоматичний вимикач

5. Вихід для підключення батареї

2. Встановлення системи

2.1 	Перевірка

Перевірте комплектність ДБЖ відразу після відкриття упаковки. Упаковка призначена для багаторазового використання, збережіть або утилізуйте її в установленому порядку.

2.2 	Живлення пристрою

Кабель живлення має бути з'єднаний з необхідним гніздом на ДБЖ. Не забудьте впевнитись, що номінальна напруга у мережі співпадає з робочою напругою ДБЖ. Наприклад, якщо номінальна робоча напруга 220В, то і напруга у мережі має бути 220В.

2.3 	З'єднання з пристроями

Підключаючи інші пристрої до ДБЖ, переконайтесь, що усі штекери приєднані правильно.

3. Експлуатація ДБЖ

3.1 	Увімкнення ДБЖ

Для нормального та резервного режиму натисніть на клавішу “ON/OFF/TEST/SILENCE” один раз, доки LED-індикатор не ввімкнеться.

УВАГА! У резервному режимі ДБЖ/інвертор може автоматично вимикатись, якщо немає навантаження і прилади не використовуються (Режим економії енергії).

УВАГА! Ніколи не вмикайте до ДБЖ/інвертора лазерний принтер або плоттер разом з іншим обладнанням. Лазерний принтер та плоттер періодично потребують більше напруги, ніж вказано номінально, що може стати причиною перевантаження ДБЖ/інвертора.

3.2 	Вимкнення ДБЖ

Для нормального та резервного режиму натисніть та утримуйте клавішу  “ON/OFF/TEST/SILENCE”, доки не припиниться звуковий сигнал та LED-індикатор не згасне.

УВАГА. ДБЖ/інвертор може заряджати батарею навіть у вимкнутому стані.

3.3 	Відключення аварійного зумера (Функція Silence)

Для відключення звукової сигналізації у резервному режимі натисніть клавішу “ON/OFF/TEST/SILENCE” і утримуйте протягом 1 секунди.  Якщо батарея розряджена або ДБЖ/інвертор перенавантажений — ця функція не доступна.

3.4 	Тест батареї

Натисніть клавішу “ON/OFF/TEST/SILENCE” у звичайному режимі і ДБЖ автоматично запустить тестування батареї.

4. Звукова сигналізація

4.1 	Резервний режим

Коли ДБЖ переключається в резервний режим, звукова сигналізація вмикається.

4.1.1	В перші 15 секунд звуковий сигнал буде подаватись кожні 2 секунди.

4.1.2	Після 15 секунд сигнал подаватиметься кожну хвилину.

4.1.3	Коли ДБЖ повернеться до нормального режиму, звуковий сигнал

припиниться.

4.1.4	Для вимкнення звукових сигналів слідуйте інструкціям у пункті 3.3.

4.2 	Розряджена батарея

При розрядці акумуляторної батареї приблизно до 30% ємності, звуковий сигнал буде подаватися кожні 0,5 секунди. Звукова сигналізація буде лунати, доки ДБЖ не розрядиться повністю або поки не повернеться у нормальній режим роботи від мережі.

4.3 	Перевантаження

При перевантаженні (приєднані пристрої завантажують ДБЖ більше, ніж максимально вказане значення), ДБЖ подасть звукові сигнали для попередження про перевантаження. Для захисту себе та ввімкнених приладів ДБЖ автоматично вимкнеться. Аби попередити перевантаження ДБЖ, будь-ласка, відключайте від ДБЖ прилади, що не використовуються.

4.4 Перегрівання

Якщо ДБЖ/інвертор перегрівся, запалає індикатор, прозвучить зуммер та ДБЖ автоматично вимкнеться через 30 секунд.

ДОДАТОК A – Пошук та рішення проблем

| ПРОБЛЕМА | МОЖЛИВА ПРИЧИНА | НЕОБХІДНІ ДІЇ |
| --- | --- | --- |
| ДБЖ не вмикається, LED-індикатор не горить | Клавіша “ON” не натиснута | Натисніть клавішу “ON” знову |
|  | Заряд батареї менше 10V (20V) | Зарядіть батарею ДБЖ |
|  | Поломка друкованої плати | Зверніться до сервісу |
| Час роботи у резервному режимі завжди менше 4 хвилин | Навантаження менше 30W у режимі роботи на батареї | Вимкніть функцію вимикання при мінімальному навантаженні. |
| ДБЖ завжди в резервному режимі | Напруга в мережі за висока/низька або відсутня | Перевірити напругу в мережі |
|  | Кабель живлення не ввімкнений до кінця | Перевірте кабель та ввімкніть правильно |
|  | Поломка друкованої плати | Зверніться до сервісу |
| Робота в резервному режимі занадто коротка | Батарея не повністю заряджена або несправна | Заряджайте ДБЖ як мінімум 24 години |
|  | Поломка друкованої плати | Зверніться до сервісу |
| Безперервна робота сигналізації | Перевантаження | Вимкніть деякі прилади з ДБЖ |

ДОДАТОК Б – Технічні характеристики

| Модель | ICH-550 | ICH-1050 |
| --- | --- | --- |
| Ємність | 550VA 330W (12v) | 1050VA 630W (24v) |
| Вхідна напруга | Вольт | 100V / 110V /115V / 120V ±25% 220V /230V / 240V ±25% |
|  | Частота | 50Hz / 60Hz ±10% auto |
| Вихідна напруга | Вольт (резервний режим) | 100V / 110V /115V / 120V ±10% 220V /230V / 240V ±10% |
|  | Частота (резервний режим) | 50Hz / 60Hz ±1% |
|  | Форма сигналу | Імітація синусоїда |
|  | Час перемикання | 7 мілісекунд, включаючи час на розпізнання |
| Захист | Перевантаження | Автоматичне відключення ДБЖ при перевантаженні 110% нормального на 60сек; 130% на 3 секунди |
|  | Сигналізація | Подача в резервному режимі, при розрядці, відсутності зарядки та перевантаженні |
| Розміри | Розміри (Д x Ш x В) | 123mm x 136mm x 102mm |
|  | Вага | 1,6kg | 1.8kg |
|  | Дисплей | LED-індикатор |
|  | Інтерфейс зв'язку | *Опційно – без або USB B-type чи RS232 |
|  | Рівень шуму | < 40dBA (1m від поверхні) |
|  | Умови навколишнього середовища | Максимальна висота 2000m, від 0 до 40℃, вологість від 0 до 95% (без конденсації) |
|  | Умови зберігання | Максимум 2000m |

©2015 Всі права захищені. Всі торгові марки являються власністю їх попередніх власників. Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.